## Slide 1: LVTrans
<number>
Generelt beregningsprogram for strømning i rørsystemer
”Tunet” inn mot vannkraftverk
Bruker LabVIEW som grafisk grensesnitt både til bygging av systemer og til interaktiv visning
Brukeren setter sammen ferdiglagede komponenter, og trenger ikke å tenke på hva som er inni komponentene.
Brukes til:
  Dimensjonering, ved nybygg eller endringer
  Studier av mulige endringer/forbedringer
  Verifisering/QA av eksterne beregninger
  Simulator som verktøy for driftspersonell
  Til opplæring, kursing etc
  Kan kobles opp mot eksisterende måleutstyr og blir da foreksempel et slags ”vannvegs-overvåkingssystem”

## Slide 2: Hvordan?
<number>
”Gjemme” alle difflikninger og numerikk inn i bokser (objekter) med definerte inn- og utganger.
Lage disse boksene slik at de representerer fysiske komponenter i et kraftverk (et rør, en turbin osv).
Bygge opp systemer med disse boksene.
PID
Francis
Rør/Tunnel
Tee

## Slide 3: Hvordan?
<number>
Typisk forside (Front Panel) og del av bakside (Block Diagram)
En bruker trenger bare å forholde seg til forsiden.
NB! Baksiden er også tilgjengelig slik at man kan endre og justere.

## Slide 4: Komponenter i LVTrans
<number>
”Pipe”
Rør og tunnel
”AreaDiff”
Kobler sammen to rør/tunnel av samme eller forskjellig diameter
f, L, D ...
Cvp, Cvm
”Bekkeinntak”
Svingesjakt med innstrømning
Cvp, Cvm, D, f
”ConstH2”
Konstant trykk, typisk magasin
Cvp

## Slide 5: Komponenter i LVTrans
<number>
”Francis” og ”Pelton”
N0, D1, ...
+ mange flere, T’er ventiler, svingesjakter, pumper, regulatorer osv.
Alle kobles sammen likt med ”tråder”.
Konstanter (L, D osv) må spesifiserer for hvert element.
Full ”copy and paste” funksjonalitet av elementer.
Det er ingen begrensninger på hvor detaljert man vil gå tilverks. Man kan ha tusenvis av elementer om man vil.

## Slide 6: ”varianter” av LVTrans
<number>
”Beregningsprogram”
  Til beregninger og simuleringer, opplæring og kurs
  Nye anlegg, gamle anlegg, verifisering ...
  Studier av mulige endringer (for eksempel større turbiner)
  Se effekter av forskjellige reguleringsstrategier og regulatorer.
”Simulator”
  Til opplæring, kursing
  Til bruk av driftspersonell
”Loggesystem”
  LVTrans kobles opp til målinger og kjører parallelt.
  Kan brukes som et ”vannvegsvern” og kjøres på PLS.

## Slide 7: ”varianter” av LVTrans
<number>
Forskjellen for disse ”variantene er:
”Beregningsprogram”
  Forutsetter så og si ingen forkunnskap i LabVIEW eller programmering eller hydraulisk numerikk.
  Må kun ha kunnskap om vannkraftverk.
”Simulator”
  Må ha grunnkurs i LabVIEW (må kunne lage grensesnitt og blokkdiagrammer)
”Loggesystem”
  Må ha erfaring i logging av data.
  Erfaring i LabVIEW
NB! ”Simulator” og ”Loggesystem” kan kompileres til selvstendige eksekverbare program som kan selges/distribueres.

## Slide 8: ”varianter” av LVTrans forts.
<number>
Embedded løsninger
  LVTrans kjører i en PLS fra National Instruments, og brukes til å predikere hvordan kraftverket vil oppføre seg.
  Dette er en egen versjon kalt ”RT” (Real-Time).
  Den er ”embedded” og har ikke visuelt grensesnitt, kun dataoverføring.

## Slide 9: Brukere i dag
<number>
NTNU/SINTEF
  Institutt for Vann og miljøteknikk (Flere Dr.ing og Master oppgaver 2011 – 2014). Dr.ing student Kaspar Vereide har utviklet elementene for luftputekamre som brukes.
  Institutt for energi og prosessteknikk (Master-oppgaver) og i undervisning.
  SINTEF Energi – Brukt i mange prosjekter tidligere i olje-industri og energi.
Rainpower
  Brukt i over 50% av alle prosjekter. Transiente garantiberegninger og stabilitetsberegninger.
  Brukt i Tonstad-prosjektet (embedded løsning med RT)
Statkraft
  Brukt for verifikasjonsberegninger av et vidt spekter av anlegg (Torbjørn Eriksen).
FDB – brukt i enkelte prosjekter i olje-industri og energi (vannkraft).
Sira-Kvina og Hydro – Rene simulatorer og andre prosjekter, blant annet embedded løsninger

## Slide 10: Lisens
<number>
LVTrans er utviklet av Bjørnar Svingen. Lisens har lenge tilhørt Sintef Energi og Bjørnar Svingen i felleskap. I dag er hele programpakken ”Open Source”.
Lisensen er i dag BSD-lisens med Sintef Energi og Bjørnar Svingen som Copyright.
BSD-lisens er valgt av følgende grunner:
  Kan fritt distribueres og modifiseres kommersielt eller gratis (viktig for universiteter).
  Ingen krav til videre åpen/”fri” distribusjon (viktig for kommersielle løsninger og modifikasjoner, spesielt embedded løsninger)
  Copyright-innehaverne kan velge å distribuere kun deler av programpakken.